「廢食用油變燃油 一起為台灣加油」Q&A

Q1：中油公司可回收民眾家中、小吃攤之廢食用油嗎？

A1：民眾家中之廢食用油，請交由清潔隊回收；小吃攤之廢食用油，請交由清潔隊、回收個體戶、清除機構(參考附件一)。

Q2：何謂廢油甲酯？

A2：回收之廢食用油經轉酯化處理(脂肪酸加入甲醇反應後，產生脂肪酸甲酯)，即為廢油甲酯。

Q3：回收業者如小蜜蜂回收之廢食用油可以直接賣給中油嗎？

A3：為確保燃料油品質，廢食用油需要有酯化技術的廠商進行處理，中油公司僅收購轉酯化後之廢食用油(廢油甲酯)摻入燃料油(參考附件二)。

Q4：中油公司廢油甲酯收購價是多少？有保證收購價嗎？

A4：中油公司收購廢油甲酯係經由公開招標，只要符合經濟面可行，即予收購。

Q5：中油公司每年最大廢食用油處理量是多少？廢油甲酯摻入燃料油最大比例是多少？燃料油一年銷售量多少？

A5：除管線輸油客戶及東部地區外，燃料油客戶每年使用量約150萬公秉，此次實爐試燒最高摻配上限為10%，中油公司可依廢食用油數量，調配摻配比率，處理國內廢食用油。

Q6：工業客戶使用廢油甲酯摻入燃料油有不好副作用嗎？

A6：燃料油黏度會降低，有益於輸送，降低預熱溫度，減少能耗，霧化良好幫助燃燒；與燃料油相容性佳，一個月實驗期內存放未見水分及沉澱物，另SOx及CO排放有減量效果；惟須再長期觀察。初期濾網有油槽壁溶解清除之積垢須清理。

Q7：一般工廠可以買廢油甲酯來摻配？可以掺配販售嗎？

A7：一般工廠可以買廢油甲酯來摻配，但須注意掺配均勻性及保存；非煉製業不可以掺配銷販售。

Q8：為何不將廢食用油直接摻入燃料油還需要轉酯化處理？

A8：因廢食用油有流動性差、酸價高、易滋生微生物且可能伴隨酸敗臭氣及重金屬等問題，可透過將酸變為酯類之轉酯化步驟改善，故需轉酯化處理。

Q9： B2柴油政策已經結束了嗎？為何不研究摻入柴油，而是研究摻入燃料油？

A9：自103年5月5日起，經濟部不再限定B100生質柴油加入柴油內，惟政府生質能源政策並未改變。為積極配合政策去化國內廢食用油並兼顧營運成本，中油公司須在經濟及技術層面可行下調整廢油甲酯之採購規範。目前運輸部門使用的B100生質柴油，需精煉且添加進口純植物油，才能達到CNS規範，以致於B100價格高於柴油售價，長期皆由本公司負擔補貼價差，惟成本過重。若訂定新的「廢油甲酯」規範將有助於生產廠商降低成本，增加廢食用油處理量。

Q10：廢油甲酯加至燃料油是否與B2生質柴油同樣有易生菌疑慮?

A10：中油公司燃料油硫含量為5000ppm以下﹔B2生質柴油硫含量僅10ppm以下，硫具有殺菌效果，較B2生質柴油不易生菌。

Q11：將廢油甲酯添加至燃料油後，中油公司是否會調整燃料油售價？

A11：燃料油訂價仍係依循本公司「國內低硫燃料價格調整作業原則」辦理。

附件一

附件二

廢食用油去化作業流程